ПАТ „Барський машинобудівний завод”

ДКПП 27.52.11-90.00

Котел  стальний твердопаливний

КС-Т-

Настанова з експлуатації

Ж7 - КС - Т – 18-1 00.00.000НЕ

УВАГА!

Опалювальні  котли відносяться до складної техніки і тому їх необхідно купувати лише у виробника, або його представників. Це захистить Вас від фальсифікованої та неякісної продукції.

При купівлі котла: необхідно пересвідчитись, що його теплова потужність відповідає проекту на опалення Вашого будинку чи споруди, перевірте комплектність відповідно до розділу 3 та товарний вигляд. Вимагайте заповнення торгівельною організацією свідоцтва про продаж котла  та талонів на гарантійний ремонт. Після продажу котла покупцеві завод-виробник не приймає претензій по  некомплектності, товарному вигляду і механічним пошкодженням.

Монтаж, налагоджування, введення в експлуатування, технічне обслуговування, усунення неполадок повинні проводитись ліцензованими організаціями  і службами з  обов’язковим заповненням контрольного талону.

Якщо протягом гарантійного терміну котел  експлуатувався з порушенням правил, зазначених в настанові щодо експлуатування, або при відсутності відміток в контрольному і гарантійному талонах, ремонт здійснюється за рахунок споживача.

При перепродажі котла побутового (комісійна торгівля) втрачаються гарантійні зобов’язання.

Адреса підприємства та телефони для зв’язку:

23000, Вінницька обл., м. Бар, вул. Р. Люксембург  5

Тел.: (04341) 2-14-13

Телефакс       2-42-80

0-800 500-778  БЕЗКОШТОВНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

(для дзвінків по Україні)

Зміст

Арк.

Вступ 	4

1 Загальні відомості	4

2 Технічні характеристики	5

3 Комплектність	6

4 Конструкція і робота котла	6

5 Заходи безпеки	11

6 Рекомендації щодо встановлення котла	13

7 Введення  котла в експлуатування	14

8 Технічне обслуговування	16

9 Транспортування і зберігання	16

10 Можливі несправності і методи їх усунення	17

11 Гарантійні зобов’язання	18

12 Свідоцтво про консервацію	18

13 Свідоцтво про приймання	19

14 Свідоцтво про пакування	20

15 Відомості про утилізування	20

Додаток 	21

Талон на гарантійний ремонт котла	22

Контрольний талон	23

Лист реєстрації змін……………..……………………..………    24

Ця  настанова щодо експлуатування призначена для вивчення і експлуатації  котла  стального  твердопаливного КС-Т-  (далі – котел).

Документ містить відомості про призначення, конструкцію, інструкцію з монтажу і пуск котла, характеристику котла, вказівки, необхідні для правильної і безпечної роботи  котла, гарантійні зобов’язання.

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Котел стальний  твердопаливний КС-Т за ТУ У 28.2-14307570-025:2009 призначений для теплопостачання індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення, що обладнані системою водяного  опалення  з  природною   циркуляцією  теплоносія,  з відводом продуктів   згоряння  через  димохід.

1.2 Перед експлуатацією котла уважно ознайомтесь з правилами і рекомендаціями, викладеними в цій настанові.

1.3 Порушення правил експлуатації, вказаних в настанові, може призвести до нещасного випадку і вивести котел з ладу.

1.4 При встановлені, експлуатації, технічному обслуговуванні і ремонті котла  повинні дотримуватись правила пожежної безпеки, правила безпечної експлуатації водогрійних котлів та будівельні норми і правила.

1.5  Схема умовного позначення котла:

КС –  Т–Х – Х

1 2     3   4      5

1 - К - котел;

2 - С - стальний;

3 - Т - твердопаливний;

4 -  теплопродуктивність;

5 - 1 – з автоматичним регулятором подачі повітря для горіння в залежності від температури теплоносія.

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основні параметри котла наведені в табл. 1.

| Найменування параметра | Одиниця фізичної величини | Умовне позначення |
| --- | --- | --- |
|  |  | значення |
|  |  | КС-Т-12 | КС-Т-18-1 | КС-Т-30 |
| 1 Номінальна теплопродуктивність, + 10% 2 Максимальна температура води на виході з котла, не більше 3 Водяний об'єм котла, не більше 4 Коефіцієнт корисної дії, не менше 5 Розрідження за котлом, 6 Температура продуктів згоряння, не менше 7 Робочий тиск води на виході з котла, не більше 8 Габаритні розміри, не більше - довжина - ширина - висота до кришки 9 Маса , не більше 10 Діаметри приєднувальних патрубків до системи опалення (з природною циркуляцією): 13 Середній наробіток на відмову, не менше 14 Середній термін служби, не менше 15 Об’єм опалювального приміщення | кВт оС л % Па оС МПа мм кг Dy год років м3 | 12 95 35 77 3-25 140 0,2 745 465 712 100 40 22000 15 300 | 18 95 50 77 3-25 140 0,2 745 465 947 120 50 22000 15 450 | 30 95 75 77 3-25 140 0,2 950 465 947 190 50 22000 15 750 |

Таблиця 1

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1 Комплекту поставки  приведено в таблиці 2:

Таблиця 2

| Назва поставки | КС-Т |
| --- | --- |
| Котел опалювальний. шт. Настанова щодо експлуатування, екз. Кочегарний інструмент, шт.: совок кочерга йорж Димохід, шт. Ручка дверна, шт. Пакування котла, шт. Терморегулятор, шт.* | 1 1 1 1 1 1 3 1 1 |

* Додається за замовленням.

4 КОНСТРУКЦІЯ І РОБОТА КОТЛА

4.1 Котел, згідно з рисунком 1, являє собою стальну штампозварну конструкцію, прямокутної форми. Основними елементами котла є: корпус, який складається із топки 1, трубчатого конвективного газоходу 2, водяної рубашки 3, яка утворюється між зовнішніми стінками корпуса, топкою і газоходу; декоративний кожух 4;

В нижній частині топки вкладаються колосники, утворюючи полотно не охолоджуваної колосникової решітки 16, топка  котла – шахтно-шарового типу. Під колосниковою решіткою організована камера для збору золи. Для очистки колосникової решітки передбачені шуровочні дверцята. Завантажувальна ємність – від колосникової решітки до завантажувального вікна.

На передній поверхні котла розташована верхня дверка 7 - для завантаження палива та чистки конвективного газоходу17 та нижня дверка 8 - для обслуговування колосникової решітки і зольник 9. В нижній дверці є поворотна заслінка 10 із регулювальним гвинтом 11, який призначений для ручного регулювання кількості повітря, яке подається під колосникову решітку, а далі в топку, для горіння палива.

У верхній частині котла встановлений термометр 12, який показує температуру  води на виході з котла. В димовому патрубку 13 розміщається шибер 14 з рукояткою 15 для регулювання величини розрідження за котлом.

Робота та регулювання регулятора тяги 18 описані в додатку (арк. 21).

4.2  Котел  призначений для роботи в системі опалення з природною циркуляцією води, де рух теплоносія створюється гравітаційним напором без циркуляційного насоса. При встановленні  розширювального бака закритого типу та  циркуляційного насосу, котел використовується в системі опалення з примусовою циркуляцією води.

Загальний вигляд котла  КС-Т-18-1, КС-Т-30  та його вузли.

Рисунок 1. Загальний вигляд котла КС-Т-12  та його вузли.

1 - топка; 2 - конвективний газохід; 3 - водяна рубашка; 4 - кожух; 5 - охолоджувальний козирок; 6 - охолоджувальні панелі; 7 - верхня дверка; 8 - нижня дверка; 9 - зольник; 10 - поворотна заслінка; 11- регулювальний гвинт; 12 - термометр; 13 - димовий патрубок; 14 - шибер; 15 - рукоятка; 16 - колосники; 17- дверка чистки; 18-регулятор тяги; 19 - цепочка приводу поворотної заслінки 10.

Рисунок 2. Рекомендована схема установки котла і підєднання до димової труби

1- котел; 2 - металевий лист; 3 - димовий канал; 4 - патрубок димоходу; 5 - заслінка люка чистки.

5 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

5.1 Приміщення, в якому встановлюється котел, повинно відповідати вимогам СНиП 11-35-76 «Котельные установки», СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» та правилам пожежної безпеки ДБН В.1.1.7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»

5.2 Монтаж і експлуатація котла повинні відповідати вимогам «Правил пожежної безпеки в Україні» (НАПБ А 01.001-2004).

5.3 Користуватись котлом дозволяється особам, що ознайомились із настановою щодо експлуатування.

5.4 Розміщення, монтаж, під’єднання котла до системи опалення та налагодження  виконуються відповідно до проекту, розробленого акредитованою організацією  і цієї настанови щодо експлуатування.

Котел призначено для встановлення тільки на підлозі приміщення. Під котел необхідно покласти сталевий лист на базальтовий картон або войлок, змочений в глиняному розчині (рис. 2).

5.5  Перевірка і очищення вихідного димового патрубка котла, конвективних каналів, а також ремонт і спостереження за системою водяного опалення проводяться власником разом із працівниками житлово-експлуатаційних контор за правилами і нормами, вказаними в даній настанові.

5.6  Перед експлуатацією котла необхідно уважно ознайомитися з правилами і рекомендаціями, що викладені в даній настанові щодо експлуатування.

УВАГА: ПЕРЕД ЗАПУСКОМ КОТЛА ПЕРЕВІРИТИ ЩІЛЬНІСТЬ ПРИЛЯГАННЯ ДВЕРЕЙ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОНАННЯ ВИМОГ НАСТАНОВИ НЕСЕ ВЛАСНИК КОТЛА.

5.7  В системі опалення обов’язкова наявність розширювального бака закритого або відкритого типу. В системі опалення відкритого типу розширювальний бак повинен бути розміщений у найвищій точці системи  і встановлений в опалювальному приміщенні. При встановленні розширювального бака в приміщенні, що не опалюється, його необхідно утеплити, щоб уникнути замерзання. Місткість розширювального бака повинна бути не менше  5%  об’єму системи опалення.

УВАГА: ВСТАНОВЛЕННЯ НА ГОЛОВНОМУ СТОЯКУ (МІЖ КОТЛОМ І БАКОМ) ЗАПІРНО-РЕГУЛЮЮЧОЇ АРМАТУРИ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

5.8 При експлуатації системи опалення необхідно слідкувати за наявністю води в розширювальному баці, так як при частковому заповненні системи зупиняється циркуляція теплоносія і можливий перегрів котла.

5.9 Не допускається швидко поповнювати гарячий котел холодною водою, використовувати гарячу воду з системи для господарських цілей.

5.10 При експлуатації котла температура гарячої води не повинна перевищувати 95°С.

5.11 При розпалюванні котла в холодний період необхідно довести температуру гарячої води до 60°С, переконатися в наявності циркуляції в системі опалення і лише тоді продовжити розігрів системи до необхідної температури.

5.12 У випадку виникнення пожежі терміново повідомте в пожежну частину за телефоном 101.

5.13 При неправильному користуванні котлом може настати отруєння оксидом вуглецю (чадним газом). Ознакою отруєння є: важкість в голові, сильне серцебиття, шум в вухах, запаморочення, загальна слабкість, нудота, блювота, задишка, порушення рухових функцій. Потерпілий може раптово втратити свідомість.

Для надання першої допомоги потерпілому:

- викличте швидку допомогу за телефоном 103;

- винесіть потерпілого на свіже повітря, тепло закутайте і не дайте заснути;

- при втраті свідомості дайте понюхати нашатирний спирт і зробіть штучне дихання.

5.14 Порушення правил експлуатації і вимог по техніці безпеки може призвести до нещасного випадку.

6 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ КОТЛА

6.1 Розміщення, монтаж, налагодження котла і системи опалення виконується відповідно до проекту, та даної настанови.

6.2  Вибір місця для встановлення котла здійснюється відповідно до заходів безпеки, викладених у розділі 5.

6.3 З’єднання котла з димарем здійснюється за допомогою патрубка, що відводить дим, та, за необхідності, подовжуючого короба із покрівельної сталі.

Димар повинен відповідати проекту і задовольняти таким вимогам:

6.3.1   Місце з’єднання  патрубка, що відводить дим, із димарем повинно бути ущільнене глиняним розчином, а з’єднувальні  патрубки -  теплоізольовані термостійким теплоізоляційним матеріалом.

6.3.2.  Димар, з яким з'єднується  котлом, як правило, повинен бути розташований у внутрішній капітальній стіні будинку.

Якщо димарі металеві або азбестоцементні, вони повинні бути  теплоізольовані.

6.3.3 Площа перетину димаря повинна бути  250 х 125  мм, висота - згідно з проектом. Рекомендовано не менше 5м (при спалюванні дров не менше 7м) від підлоги приміщення.

Частина цегляної труби, що виступає над дахом, повинна бути не  менше   0,5 м та теплоізольована. При виготовленні труби з інших матеріалів її висоту необхідно збільшити на 0,5 м.

6.3.4 Димар повинен виводитися вище межі зони вітрового підпору.

Висота димаря над дахом будинку встановлюється в залежності від

його відстані від верхів’я даху по горизонталі  і повинна бути:

- не менше 0,5 м над верхів’ям даху, якщо димар розташований на відстані не більше 1,5 м від верхів’я  даху;

- не нижче рівня верхів’я, якщо димар розташований на відстані від 1,5 до 3,0 м від верхів’я даху;

- не нижче лінії, проведеної від верхів’я даху вниз під кутом 10° до обрію, якщо димар розташований вище 3 м від верхів’я.

6.3.5 Канал димаря повинен бути вертикальним, щільним, без тріщин, звужень і виступів; у нижній частині каналу повинні бути передбачені дверцята для чищення димаря.

6.3.6 До димаря котла не допускається підключення інших опалювальних приладів.

6.4 Принципова схема підключення котла до системи опалення наведена на рисунку 3. Підбір опалювальних приладів і діаметрів трубопроводів у системі опалення в кожному окремому випадку виконується на підставі проекту.

6.5 Для збільшення циркуляційного тиску води в системі опалення, що працює з природною циркуляцією, необхідно рівень площадки для установки котла розташувати якомога нижче рівня центра опалювальних приладів.

6.6 Подавальний і зворотний трубопроводи 8 та 9, згідно з рисунком 3, прокладають з ухилом в напрямку руху води в трубопроводі, що забезпечує вільний вихід повітря із системи опалення через розширювальний бак.

6.7. Для більш повного і економічного використання палива на котлі застосовують регулятор тяги Regulus PT 3 (термостатичний ланцюговий регулятор повітря спалювання для теплообмінників, які працюють на твердому паливі). Приєднувальний штуцер находиться під переднім кожухом котла.

7 ВВЕДЕННЯ КОТЛА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

7.1 Введення котла  в експлуатацію проводиться відповідно до заходів безпеки, викладених у розділі 5 з обов’язковим заповненням контрольного талону на установку.

7.2 Перший запуск котла в роботу:

- перевірити рівень води в розширювальному баку;

- перевірити чи відкрита запірна арматура на зворотній лінії системи опалення;

- відкрити шибер димоходу, встановивши ручку шибера в положення "Відкр.";

- відкрити за допомогою гвинта 11 (рис. 1) поворотну заслінку 10 (рис. 1) в нижній дверці для вільного підводу повітря під колосникову решітку.

7.3 Розпалити котел сухими дровами, завантаживши їх через верхню дверку до половини топки. Палаючі дрова повинні покрити всю колосникову решітку. За необхідності можна розрівняти палаючі дрова різаком через вікно топочного щитка. Коли почне горіти верхній шар дров, закинути тверде паливо.

7.4 Розмір шматків палива не повинен перевищувати 25 – 50мм. Паливо закидається невеликими порціями через верхню дверку. Завантаження всього топкового простору закінчити на протязі години. Слідкувати щоб дзеркало горіння палива не було вище нижньої кромки завантажувальної дверки.

7.5 Після розпалу котла необхідно провести калібрування регулятора тяги згідно рекомендаціям паспорта регулятора (додаток 1).

7.6 Регулювання температури теплоносія в подальшому автоматичне і відповідає виставленій ручкою регулятора.

7.7 За необхідності зменшити температуру гарячої води необхідно прикрити шибер на димоході.

7.8 Не допускати накопичення золи в зольнику, чистку його проводити один-два рази на добу.

У разі накопичення в топці шлаку вибирати його, залишивши незгорене до кінця вугілля в топці. Періодично проводити чистку та шуровку колосникової решітки.

7.9 При періодичній роботі котла, після повного згоряння палива з топки вибираються і перебираються залишки твердого палива з метою розподілу їх на незгорене вугілля та шлак. Незгорене вугілля можна використати при наступній роботі котла, кидаючи його поверх свіжо-засипаного вугілля.

8 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

8.1  Наповнення системи опалення водою з водопроводу потрібно виконувати за допомогою вентиля 11, згідно з рисунком 3, до появи її з переливної лінії розширювального бака. Зливання води з системи виконується через зливний вентиль 7, встановлений у нижній точці системи опалення.

8.2  При експлуатації системи опалення рівень води в розширювальному баку не повинен опускатися нижче однієї четверті його місткості, для чого необхідно виконувати періодичне поповнення системи водою.

Якщо рівень води недостатній, припиняється циркуляція води в системі.

У цьому випадку необхідно:

- при температурі гарячої води на виході з котла до 900С і відсутності постукування в системі виконати повільне поповнення системи водою;

- при температурі води понад 900С і за наявності стуку в системі (гідравлічні удари внаслідок пароутворення)  пригасити котел. Після зниження температури води в котлi  до 750С поповнити систему водою.

8.3  По закінченні опалювального сезону, щоб уникнути корозії металу, систему залишають заповненою водою.

8.4  У випадках забруднення поверхонь нагріву котла в результаті експлуатації необхідно їх почистити.

9  ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

9.1 Транспортування котлів може здійснюватися будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів для даного виду транспорту за умови запобігання механічним пошкодженням та атмосферним опадам.

9.2 Транспортне маркування котла - згідно з ГОСТ 14192-96.

  - Консервація котла - згідно з ГОСТ 9.014-78, термін захисту в умовах зберігання  4 згідно з ГОСТ 15150-69  -  1 рік.

10  МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І ЗАСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ                           Таблиця

| Найменування несправності, зовнішній прояв і додаткові ознаки | Ймовірна причина | Методи усунення |
| --- | --- | --- |
| 1. Погане горіння палива, вода в системі не прогрівається | Погана тяга | Відрегулювати тягу за допомогою шибера на газоході котла та повітряної заслінки на нижній дверці. Прочистити димохід. Збільшити висоту димової труби. |
| 2. Горіння палива нормальне, вода в системі нагрівається погано | Великий накип в середині рубашки опалення. Недостатня циркуляція води в системі | Видалити накип. Встановити котел нижче опалювальних батарей. |
| 3. Горіння палива нормальне, вода в системі перегрівається, потріскування в котлі | Недостатній рівень води в системі. Відсутня циркуляція. | Охолодити воду в системі до 75°С і долити до необхідного рівня. |
| 4. Викид димових газів в приміщення. | Пошкаджена герметизуюча прокладка (азбестовий шнур) на дверках. Погана тяга. | Відремонтувати прокладку. - див. пункт 1. |

11  ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

11.1 Гарантійний термін – 30 місяців із дня продажу.

  - Підприємство-виробник гарантує безпеку котла протягом всього періоду експлуатації при дотриманні споживачем вимог, встановлених в цій настанові щодо експлуатування.

Гарантія розповсюджується на котли, які продані представниками підприємства і введенні в експлуатацію з обов’язковим заповненням контрольного талону.

  - Претензії не приймаються, якщо:

- котел має механічні пошкодження;

- котел має ознаки розбирання складальних одиниць.

12  СВІДОЦТВО ПРО КОНСЕРВАЦІЮ

| Дата | Найменування роботи | Термін дії, роки | Посада, прізвище та підпис |
| --- | --- | --- | --- |

13 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Котел стальний твердопаливний                  КС-Т-                 №                       .

найменування  виробу                     означення           заводський номер

відповідає ТУ У28.2-14307570-025:2008, виготовлений та прийнятий у відповідності з обов’язковими вимогами стандартів, чинної технічної документації та визнаний придатним для експлуатації.

Начальник ВТК

М.П.

особистий підпис                          розшифрування підпису

рік, число, місяць

лінія відрізу при поставці на експорт

Керівник

підприємства

позначення документа, за яким проводиться поставка

М.П.

особистий підпис                          розшифрування підпису

рік, число, місяць

Замовник

(за наявності)

М.П.

особистий підпис                          розшифрування підпису

рік, число, місяць

Адреса підприємства:

23000, м.Бар, Вінницька обл.,  вул.  Р.Люксембург, 5.

телефон        (04341)2- 24-32

телефакс                   2- 42-80

14  СВІДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ

Котел стальний твердопаливний             КС-Т-              №                            .

найменування  виробу                  позначення          заводський номер

упакований                 на ПАТ «Барський машинобудівний завод»

найменування або шифр підприємства-виробника

відповідно до вимог, передбачених в діючій технічній документації

посада                       особистий підпис            розшифрування підпису

рік, число, місяць

15  ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗУВАННЯ

15.1  По закінченні нормативного терміну експлуатації котел підлягає утилізуванню, а саме: комплектувальні елементи, ресурс роботи яких не вичерпано, підлягають використанню у якості запасних частин в котлах ідентичної конструкції.

Чорні та кольорові метали підлягають здаванню у якості брухту.

Додаток

Корінець талона №1

На гарантійний ремонт котла      КС – Т–

(позначення)

Вилучений “___” ________20___р.     Слюсар _____________________

_________________________                 ___________________________

(найменування організації)                      (прізвище)            (підпис)

____________________________________________________________

(найменування заводу та його адреса)

Талон №1

На гарантійний ремонт котла       КС – Т–

(позначення)

заводський № ________________  виготовленого___________________

(дата виготовлення)

Проданий магазином № ________________________________________

(найменування торгу)

“___”  _____________20 ___ р.

Штамп магазину ______________________________________________

(підпис)

Власник та його адреса ________________________________________

(підпис)

Виконано роботи з усунення несправностей (виявлених дефектів):

____________________________________________________________

Слюсар _________  Власник___________  “____”  __________20 ___ р.

(підпис)                     (підпис)                          (дата)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник _________________________________________________

(найменування житлово-експлуатаційної контори)

_______________________________________________________________

М.П. _______________                   “____”  _______________20 ___ р.

(підпис)                                                      (дата)

Контрольний талон

На встановлення котла          КС-Т-

(позначення)

1.  Дата встановлення   “___”  ____________ 20 ___ р.

2.  Адреса встановлення  _______________________________________

3.  Адреса і телефон житлово-експлуатаційної контори

_______________________________________________________________

- Ким зроблено монтаж _____________________________________                                 ________________________________________________________________

(найменування організації)

- Дата введення котла в експлуатацію  “ ___ “  __________ 20 ___ р.

- Інструктаж прослухав, правила користування котлом засвоїв.

Прізвище абонента (власника) _____________________________________________________

Лист реєстрації змін

| Зміна | Номери аркушів | Всього аркушів (сторінок) в документі | № документа | Вхідний № супро-воджувального документа і дата | Підпис | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Уклон 1:100 1:100

Уклон 1:100 1:100

Рисунок 3 - Принципова схема підключення котла  КС-Т-     до системи опалення з природною

циркуляцією теплоносія.

1 – котел; 3 – головний стояк; 4 – розширювальний бак; 5 – опалювальні прилади; 6 – пробковий кран; 7 – вентиль для зливу води з системи опалення; 8 – подавальна магістраль; 9 – зворотна магістраль;    10 – переливна лінія; 11 – вентиль підживлюючого трубопроводу.

ПАТ  “БАРСЬКИЙ

МАШИНОБУДІВНИЙ  ЗАВОД”

23000, м.Бар, Вінницька обл.,

вул. Р. Люксембург,5

тел.            (04341) 2 – 14 – 13

телефакс                  2 – 42 – 80

Талон №1

на гарантійний ремонт котла

стального твердопаливного КС-Т-

Заводський № ____________

Несправність ____________________________________________

Виконана робота по усуненню несправності

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Дата « _____ » ________________ 200 ___ р. Підпис ___________

ПАТ  “БАРСЬКИЙ

МАШИНОБУДІВНИЙ  ЗАВОД”

23000, м.Бар, Вінницька обл.,

вул. Р. Люксембург,5

тел.            (04341) 2 – 14 – 13

телефакс                  2 – 42 – 80

Талон №1

на гарантійний ремонт котла

стального твердопаливного КС-Т-

Заводський № ____________

Несправність ____________________________________________

Виконана робота по усуненню несправності

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Дата « _____ » ________________ 200 ___ р. Підпис ___________

ПАТ  “БАРСЬКИЙ

МАШИНОБУДІВНИЙ  ЗАВОД”

23000, м.Бар, Вінницька обл.,

вул. Р. Люксембург,5

тел.            (04341) 2 – 14 – 13

телефакс                  2 – 42 – 80

Талон №1

на гарантійний ремонт котла

стального твердопаливного КС-Т-

Заводський № ____________

Несправність ____________________________________________

Виконана робота по усуненню несправності

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Дата « _____ » ________________ 200 ___ р. Підпис ___________

ПАТ  “БАРСЬКИЙ

МАШИНОБУДІВНИЙ  ЗАВОД”

23000, м.Бар, Вінницька обл.,

вул. Р. Люксембург,5

тел.            (04341) 2 – 14 – 13

телефакс                  2 – 42 – 80

Талон №1

на гарантійний ремонт котла

стального твердопаливного КС-Т-

Заводський № ____________

Несправність ____________________________________________

Виконана робота по усуненню несправності

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Дата « _____ » ________________ 200 ___ р. Підпис ___________

ПАТ  “БАРСЬКИЙ

МАШИНОБУДІВНИЙ  ЗАВОД”

23000, м.Бар, Вінницька обл.,

вул. Р. Люксембург,5

тел.            (04341) 2 – 14 – 13

телефакс                  2 – 42 – 80

Талон №1

на гарантійний ремонт котла

стального твердопаливного КС-Т-

Заводський № ____________

Несправність ____________________________________________

Виконана робота по усуненню несправності

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Дата « _____ » ________________ 200 ___ р. Підпис ___________

ПАТ  “БАРСЬКИЙ

МАШИНОБУДІВНИЙ  ЗАВОД”

23000, м.Бар, Вінницька обл.,

вул. Р. Люксембург,5

тел.            (04341) 2 – 14 – 13

телефакс                  2 – 42 – 80

Талон №1

на гарантійний ремонт котла

стального твердопаливного КС-Т-

Заводський № ____________

Несправність ____________________________________________

Виконана робота по усуненню несправності

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Дата « _____ » ________________ 200 ___ р. Підпис ___________